## Slide 1: 組込みシステムにおける UMLモデルカタログの実践研究
力武研究室
情報工学科5年25番 新村祐太
指導教員:力武克彰

## Slide 2: 発表内容
研究背景
研究概要
進捗状況
今後の予定
まとめ

## Slide 3: 研究背景（1/5）
モデルベース開発とは？
組込みシステム業界でモデルベース開発を
実施する例が増加している
開発効率の向上，コスト削減
ソフトウェア資産の再利用性向上
複数人での開発が容易
実現すべき機能を設計図・モデルで作成し、開発工程において、
これを検証しながら開発プロセスを進めていく開発手法
Notes: 組込みシステムとは？
イメージが見えにくい
開発効率の向上，コスト削減
  実装前シミュレーションが可能。不具合の発見が容易
ソフトウェア資産の再利用性向上
  機能を抽象度の高いモデルとして可視化
複数人での開発が容易
  ソースコードを読み解く必要が無い

## Slide 4: 研究背景（2/5）
  傾向1
  傾向2
組込みシステムの先端的モデルベース開発 実態調査（2012年 情報処理機構）
モデルベース開発技術:高
若手技術者
モデルベース開発技術:低
ベテラン技術者
汎用ソフトウェア開発教育
高等教育機関
組込みシステム開発教育
企業
教育内容の乖離
開発技術の差
Notes: 組込み分野においてUMLモデリングは必須

## Slide 5: 研究背景（3/5）
モデルベース開発の現状
しかし…
組込みシステム開発に対応した教育が求められる
→教育の材料として，参考になるモデルが必要
モデリング有識者が少ない，価値のあるモデルの隠蔽
→参考になるようなモデルが出回っていない
UMTP JapanがUMLモデルカタログを発表(2012年)
※UMTP Japan : 特定非営利活動法人UMLモデリング推進協議会
Notes: UMLモデリングの難点とは？

## Slide 6: 研究背景（4/5）
UMLモデルカタログ
  組込みシステム開発に おいて参考になるようなモデルをカタログ化
  掲載内容
    要求仕様，ユースケース図，
    ユースケース記述，クラス図，
    シーケンス図，ステート マシン図等
モデルベース開発教育に
利用出来るのでは？
Notes: UMLモデリングの難点とモデルカタログの誕生を組み合わせる

## Slide 7: 研究背景（5/5）
UMLモデルカタログの問題点
  開発現場での実践報告，利用例が無い
実装・開発環境に依存しない抽象的なモデルのため 環境に合わせたモデルの例が無い
実例が無いため，有用性が不明
動作保証性，再利用性，拡張性等
モデルカタログの有用性を検証し，
環境に合わせたモデルを提供する必要がある
Notes: UMLモデルカタログとは？
→しかし、実装例が少ない

## Slide 8: 研究背景
モデルベース開発における開発・実装環境との兼ね合い
問題点
  モデルの何処にハードウェアを関連付けするのか？

## Slide 9: 研究概要（1/5）
環境に合わせたモデルの例が無い
→環境に依存したモデルの作成，提供
モデルの有用性が不明
→開発と動作テストによって有用性を検証
UMLモデルカタログを利用して
開発を行い、モデルの有用性を検証
Notes: ざっくりと研究概要を示す
  モデルからシステムを作る事が出来る（実現性）
  同一のモデルから複数のプラットフォームに対してシステムを作ることが出来る（再利用性）
  モデルに僅かな変更を加える事で複数のシステムを作ることが出来る（拡張性）
  モデルの規模が適切である（粒度）

## Slide 10: 研究概要（2/5）
モデルカタログ一覧（現在全5種類）
カテゴリ | 要求仕様 | 概要
製品 | 孔版印刷機 | 孔版印刷の実現
 | 電子オルゴール | オルゴールの発音操作を ソフトウェア制御
機能 | 認証 | ユーザを識別， ユーザ毎にサービスを提供
 | 自己診断 | システムを構成するデバイスのチェック， 診断結果のレポート
部品 | 目標制御 | 制御対象の測定値を 目標値となるように制御
Notes: ざっくりと研究概要を示す

## Slide 11: 研究概要（2/5）
モデルカタログ一覧（現在全5種類）
カテゴリ | 要求仕様 | 概要
製品 | 孔版印刷機 | 孔版印刷の実現
 | 電子オルゴール | オルゴールの発音操作を ソフトウェア制御
機能 | 認証 | ユーザを識別， ユーザ毎にサービスを提供
 | 自己診断 | システムを構成するデバイスのチェック， 結果のレポート
部品 | 目標制御 | 制御対象の測定値を 目標値となるように制御
本研究で実装
Notes: ざっくりと研究概要を示す

## Slide 12: 研究概要（3/5）
目標制御
  制御対象の計測値が目標値となるように制御
  例:エアコンの温度制御，車の速度制御等
制御器
計測器
制御対象
操作器
操作量
操作
計測量
計測
使用者
指示
Notes: 方法を示す

## Slide 13: 研究概要（4/5）
実装環境1 : NXT LEGO MINDSTORMS
組込みプログラムによって 制御可能な二輪制御ロボット
組込みシステムの教育目的
使用可能言語
  C言語，C++，Java
計測器
  モータ回転角度計
  光センサ等の各種センサ
操作器
  車輪モータ（左右一つずつ）
  尻尾モータ
Notes: 目標値制御とは？

## Slide 14: 研究概要（4/5）
実装環境2 : DONKEY
組込みプログラムによって 制御可能な二輪制御ロボット
マイコンや制御，各センサの 教育用
使用可能言語
  C言語
計測器
  モータ速度計
  超音波センサ等の各種センサ
操作器
  車輪モータ（左右一つずつ）
Notes: 目標値制御とは？

## Slide 15: 研究概要（5/5）
実装環境2 : DONKEY
Notes: 目標値制御とは？

## Slide 16: 進捗状況（1/6）
モデルカタログの読み合わせ
  モデルカタログの概要の確認
  目標制御モデルカタログを利用した実装内容の決定
      輝度値制御（NXT LEGO MINDSTORMS）
      曲率半径制御（NXT LEGO MINDSTORMS）
      尻尾モータ角度制御（NXT LEGO MINDSTORMS）
      速度制御（NXT LEGO MINDSTORMS,DONKEY）
      （NXT LEGO MINDSTORMSはC言語とJava，DONKEYは C言語で実装）
Notes: NXT LEGO MINDSTORMSのどの部分に利用出来るか
結果、輝度値制御、尻尾モータ角度制御、曲率半径制御に利用出来そう
いくつか気になるポイントがあった
粒度、使わなそうなクラスの存在

## Slide 17: 進捗状況（2/6）
制御プログラムの開発
  モデルカタログを元に制御対象や環境に応じたモデルの作成
  作成したモデルから開発したプログラムに対しての動作確認
制御対象 | 実装対象 | 言語 | 実装状況 | 動作確認
輝度値 | NXT | Java | ○ | ○
 |  | C | ○ | ○
尻尾モータ角度 | NXT | Java | ○ | ○
 |  | C | ○ | ○
曲率 | NXT | Java | ✖ | ✖
 |  | C | ○ | ○
速度 | NXT | Java | ✖ | ✖
 |  | C | ✖ | ✖
 | DONKEY | C | ○ | ○
Notes: NXT LEGO MINDSTORMSのどの部分に利用出来るか
結果、輝度値制御、尻尾モータ角度制御、曲率半径制御に利用出来そう
いくつか気になるポイントがあった
粒度、使わなそうなクラスの存在

## Slide 18: 進捗状況（3/6）
例.尻尾モータ角度制御
  制御対象:尻尾モータ角度
  計測器:尻尾モータ
  操作器: 〃
  計測値:尻尾モータ回転角度
  目標値:尻尾モータ目標角度
尻尾を目標の角度まで下ろす
（車体を安定させる）
Notes: nxt用輝度値制御モデルの作成

## Slide 19: 進捗状況（4/6）
目標制御モデルカタログ（クラス図）
Notes: 目標値制御のモデルカタログ

## Slide 20: 進捗状況（5/6）
モデル:尻尾モータ角度制御モデル（クラス図）
  NXT LEGO MINDSTORMS(Java)用モデル
Notes: nxt用輝度値制御モデルの作成

## Slide 21: 進捗状況
PIM→PSMの流れ
  どういう所に苦労したのか？
  どの点でモデルカタログの良さを感じたか

## Slide 22: 進捗状況（6/6）
Chart: 経過時間[ms]
実装結果:尻尾モータ角度制御
  プログラム実行時の動作確認
    初期値（0°）から目標角度（90°）まで尻尾を回転
目標角度へ接近
目標角度へ収束
Notes: NXT LEGO MINDSTORMSのどの部分に利用出来るか
結果、輝度値制御、尻尾モータ角度制御、曲率半径制御に利用出来そう
いくつか気になるポイントがあった
粒度、使わなそうなクラスの存在

## Slide 23: 今後の予定
未完成プログラムの開発
未実装機能の追加，検証
  排他制御
  制御監視リスナー等
二輪ロボット以外を対象とする制御プログラムの開発
開発工程の資料化及び提供
Notes: 今後の予定

## Slide 24: まとめ
研究目的
  実践例の無いＵＭLモデルカタログの有用性の検証，実践例の提供
研究概要
  UMLモデルカタログを利用して開発を行い、モデルの有用性を検証
進捗状況
  モデルの分析，組込み機器に対する目標制御プログラムを開発中
今後の予定
  引き続き制御プログラムの開発，開発工程の資料化と提供
Notes: まとめ