## Slide 1: 組込みシステムにおける UMLモデルカタログの実践研究
力武研究室
情報工学科5年25番 新村祐太
指導教員:力武克彰

## Slide 2: 発表内容
研究背景
研究概要
進捗状況
まとめ
今後の予定

## Slide 3: 研究背景（1/5）
モデルベース開発とは？
実現すべき機能を設計図・モデルで作成し、開発工程において、
これを検証しながら開発プロセスを進めていく開発手法
組込みシステム業界でモデルベース開発を
実施する例が増加している
開発効率の向上，コスト削減
ソフトウェア資産の再利用性向上
複数人での開発が容易
Notes: 組込みシステムとは？
イメージが見えにくい
開発効率の向上，コスト削減
  実装前シミュレーションが可能。不具合の発見が容易
ソフトウェア資産の再利用性向上
  機能を抽象度の高いモデルとして可視化
複数人での開発が容易
  ソースコードを読み解く必要が無い

## Slide 4: 研究背景（2/5）
  傾向1
  傾向2
組込みシステムの先端的モデルベース開発実態調査（2012年 情報処理機構）
モデルベース開発技術:高
若手技術者
モデルベース開発技術:低
ベテラン技術者
ソフトウェア開発教育
高等教育機関
組込みシステム開発教育
企業
教育内容の剥離
開発技術の差
Notes: 組込み分野においてUMLモデリングは必須

## Slide 5: 研究背景（3/5）
モデルベース開発の現状
組込みシステム開発に対応した教育が求められる
→教育の材料として，参考になるモデルが必要
モデリング有識者が少ない，価値のあるモデルの隠蔽
→参考になるようなモデルが出回っていない
UMTP JapanがUMLモデルカタログを発表(2012年)
しかし…
Notes: UMLモデリングの難点とは？

## Slide 6: 研究背景（4/5）
UMLモデルカタログ
  組込みシステム開発において参考になるようなモデルをカタログ化
  掲載内容
    要求仕様，ユースケース図，
    ユースケース記述，クラス図，
    シーケンス図，ステートマシン図等
モデルベース開発教育の
資料になる？
Notes: UMLモデリングの難点とモデルカタログの誕生を組み合わせる

## Slide 7: 研究背景（5/5）
UMLモデルカタログの問題点
実装・開発環境に依存しない抽象的なモデル
→環境に合わせたモデルが存在しない
開発現場での実践報告が無い
→モデルカタログ自体の有用性が不明
動作保証性，再利用性，拡張性等
Notes: UMLモデルカタログとは？
→しかし、実装例が少ない

## Slide 8: 研究概要（1/5）
UMLモデルカタログを利用して
開発を行い、モデルの有用性を検証
[問題1]環境に合わせたモデルが存在しない
→環境に依存したモデルの作成，提供
[問題2]有用性が不明
→開発と動作テストによって有用性を検証
Notes: ざっくりと研究概要を示す
  モデルからシステムを作る事が出来る（実現性）
  同一のモデルから複数のプラットフォームに対してシステムを作ることが出来る（再利用性）
  モデルに僅かな変更を加える事で複数のシステムを作ることが出来る（拡張性）
  モデルの規模が適切である（粒度）

## Slide 9: 研究概要（2/5）
モデルカタログ一覧
カテゴリ | 要求仕様 | 概要
製品 | 孔版印刷機 | 孔版印刷を実現
 | 電子オルゴール | オルゴールの発音操作を ソフトウェア制御
機能 | 認証 | ユーザを識別し，ユーザ毎に サービスを提供
 | 自己診断 | システムを構成するデバイスのチェック， 診断結果のレポート
部品 | 目標制御 | 制御対象の測定値を 目標値となるように制御
Notes: ざっくりと研究概要を示す

## Slide 10: 研究概要（2/5）
モデルカタログ一覧
カテゴリ | 要求仕様 | 概要
製品 | 孔版印刷機 | 孔版印刷を実現
 | 電子オルゴール | オルゴールの発音操作を ソフトウェア制御
機能 | 認証 | ユーザを識別し，ユーザ毎に サービスを提供
 | 自己診断 | システムを構成するデバイスのチェック， 結果のレポート
部品 | 目標制御 | 制御対象の測定値を 目標値となるように制御
本研究で実装
Notes: ざっくりと研究概要を示す

## Slide 11: 研究概要（3/5）
目標制御
制御器
計測器
制御対象
操作器
操作量
操作
計測量
計測
使用者
指示
制御対象の計測値が目標値となるように制御
Notes: 方法を示す

## Slide 12: 研究概要（4/5）
実装環境[1] : NXT LEGO MINDSTORMS
    組込みプログラムによって動作する二輪制御ロボット
    C言語，C++，Javaで動作（Rubyでも対応予定）
超音波センサ（距離測定）
ジャイロセンサ
（車体傾き測定）
タッチセンサ
（押下測定）
光センサ
（路面輝度値測定）
尻尾モータ
車輪モータ（左車輪）
マイクロプロセッサ
車輪モータ（右車輪）
Notes: 目標値制御とは？

## Slide 13: 研究概要（5/5）
実装環境[2] : DONKEY
    マイコンや各センサーの学習用ロボット
    C言語で動作
車輪
マイコンボード
超音波センサ
（距離測定）
車輪用モータ
接触スイッチ
（押下測定）
Notes: 目標値制御とは？

## Slide 14: 進捗状況（1/6）
モデルカタログの読み合わせ
  モデルを分析，機能の動作の流れをシミュレーション
  目標制御での実装内容の決定
      輝度値制御（NXT LEGO MINDSTORMS（C言語,Java））
      曲率半径制御（〃）
      尻尾モータ角度制御（〃）
      速度制御（〃,DONKEY(C言語)）
Notes: NXT LEGO MINDSTORMSのどの部分に利用出来るか
結果、輝度値制御、尻尾モータ角度制御、曲率半径制御に利用出来そう
いくつか気になるポイントがあった
粒度、使わなそうなクラスの存在

## Slide 15: 進捗状況（2/6）
制御プログラムの開発
  モデルカタログを元に環境に応じたモデルの作成
  開発したプログラムに対しての動作確認
制御対象 | 実装対象 | 言語 | 実装状況 | 動作確認
輝度値 | NXT | Java | 実装済み | 確認済み
 |  | C | 〃 | 〃
尻尾モータ角度 | NXT | Java | 〃 | 〃
 |  | C | 〃 | 〃
曲率 | NXT | Java | 未実装 | 未確認
 |  | C | 実装済み | 確認済み
速度 | NXT | Java | 未実装 | 未確認
 |  | C | 〃 | 〃
 | DONKEY | C | 実装済み | 確認済み
Notes: NXT LEGO MINDSTORMSのどの部分に利用出来るか
結果、輝度値制御、尻尾モータ角度制御、曲率半径制御に利用出来そう
いくつか気になるポイントがあった
粒度、使わなそうなクラスの存在

## Slide 16: 進捗状況（3/6）
例.尻尾モータ角度制御
  制御対象:モータ（尻尾）角度
  計測器:モータ（尻尾）
  操作器:〃
  計測値:回転角度
  目標値:目標角度
尻尾を指定した角度まで下ろす
Notes: nxt用輝度値制御モデルの作成

## Slide 17: 進捗状況（4/6）
目標制御用モデルカタログ（クラス図）
  タイマーにより周期的に実行されることを想定
  制御対象の監視役として制御対象リスナーを実装
Notes: 目標値制御のモデルカタログ

## Slide 18: 進捗状況（5/6）
尻尾モータ角度制御モデル（クラス図）
  NXT LEGO MINDSTORMS(Java)対応モデル
Notes: nxt用輝度値制御モデルの作成

## Slide 19: 進捗状況（6/6）
尻尾モータ角度制御の動作確認
  プログラム実行時の角度の変化
Notes: NXT LEGO MINDSTORMSのどの部分に利用出来るか
結果、輝度値制御、尻尾モータ角度制御、曲率半径制御に利用出来そう
いくつか気になるポイントがあった
粒度、使わなそうなクラスの存在

## Slide 20: 今後の予定
未完成プログラムの開発
未実装機能の追加，検証
  排他制御
  制御監視リスナー等
二輪ロボット以外を対象とする制御プログラムの開発
開発工程の資料化
Notes: 今後の予定

## Slide 21: まとめ
研究目的
  実践例の無いＵＭLモデルカタログの有用性の検証
研究概要
  UMLモデルカタログを利用して開発を行い、モデルの有用性を検証
進捗状況
  モデルの分析，NXT LEGO MINDSTORMS，DONKEYに対する目標制御プログラムを開発中
今後の予定
  引き続き制御プログラムを開発，開発工程の資料化
Notes: まとめ